## Slide 1: Mapeo de interiores y 3D en OpenStreetMap
Andrés Gómez Casanova
@AngocA

## Slide 2: ¿Qué es mapear en 3D en OSM?
Para ver construcciones bonitas.
Usos:
  Para juegos.
  Para navegación.

## Slide 3: ¿Cómo se diseña en 3D?
Footprint del edificio.
  Todo lo que abarca visto desde arriba.
Cuántos pisos.
Mejor cuántos metros.
Fachadas (material, color).
Techos (Forma-aguas, color).

## Slide 4: ¿Qué es el mapeo de interiores en OSM?
Para ver los componentes internos de una construcción.
Usos:
  Mapa de evacuación.
  Mapa de ruta sanitaria.
https://www.openstreetmap.org/user/AngocA/diary/405959

## Slide 5: ¿Cómo se mapea interiores?
Flujos y algunos elementos
  Corredor para conectar highways externos.
  Paredes, puertas, áreas, ventanas.

## Slide 6: Estándar de mapeo
3D
Simple 3D buildings schema (S3BD)
wiki.osm.org/ Simple_3D_Buildings
Indoor
Simple Indoor Tagging schema (SIT)
wiki.osm.org/ Simple_Indoor_Tagging

## Slide 7: Etiquetas
3D
building:part
height
min_height
building:levels
building:material
building:colour
roof:shape
roof:material
roof:colour
Indoor
level (comienza en 0)
min_level
max_level
indoor=
  room
  area
  wall
  corridor
door, window
stairs
repeat

## Slide 8: Mapeo 3D adicional
Árboles.
Canecas.
Vías.
Banderas.
Piscinas.
Pastos.
Fuentes de agua.
Lápidas
Esculturas.
Cables.
Farola.
https://raw.githubusercontent.com/angoca/f4demo-in-taginfo/refs/heads/main/taginfo.json

## Slide 9: Renders 3D
F4 demo.
OSM Buildings.
Streets GL.
OSMGO
MapLibre.
Es mapear para el render.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Simple_3D_Buildings/Demo_areas

## Slide 10: Renders indoor
Indoor equal.
OpenLevelUp

## Slide 11: Herramientas
3D
Plugins JOSM:
  Kendzi-3d (no funciona).
  UrbanEye3d (muy reciente).
iD no ofrece herramientas.
Indoor
Plugins JOSM:
  indoor-equal
  indoorhelper

## Slide 12: Trucos
3D
Foto con drone.
Muchas fotos a nivel de calle.
  360 si es posible.
Guardar y revisar a los 5 mins en F4.
Indoor
Plano o rutas de evacuación.
  + plugin PicLayer
Pedir permiso de uso de estos datos.
Metro (cinta métrica o digital).

## Slide 13: Herramientas 3D
Field Papers

## Slide 14: Problemas
Mapeo en alto nivel de detalle.
  Zoom 10m.
Mantenibilidad de la zona se complexifica.
  No todos entienden los componentes.

## Slide 15: Gracias por su atención
Andrés Gómez Casanova
@AngocA

## Slide 16: Introducción
Saludo y presentación personal (nombre, institución/rol, motivo de la ponencia).
Contextualización breve del tema (por qué es importante, a quién interesa, qué problema o vacío aborda).
Objetivos o preguntas guía de la ponencia.

## Slide 17: Marco conceptual y antecedentes (5 minutos) Conceptos clave que el público debe tener claro para entender la ponencia. Breve revisión de estudios previos, experiencias o contexto del tema.
Marco Conceptual